## Slide 1
端到端自动驾驶策略行为漂移评估研究
Behavior Drift Evaluation of End-to-End Automated Driving Policies
工程博士研究生开题答辩
核心研究问题
两个都“能开”的软件版本，驾驶行为到底有没有发生系统性变化？
汇报人：刘庆 指导教师：王越 浙江大学工程师学院 · 2026年10月
汇报结构：背景与现状 → 总体框架 → 五个模块展开 → 数据与实验 → 创新点与预期成果

## Slide 2
1
端到端架构带来的新问题
一次模型更新，可能同时改变多种驾驶行为
跟车距离 / THW
加减速方式 / 舒适性
变道积极性 / 横向稳定
周车交互与响应时机
即使碰撞率、接管率、路线完成率变化不大，乘员仍可能直接感知“这个版本开起来不一样”。
2
传统评价能够回答什么
传统KPI非常重要，但重点不同
安全与规则
碰撞、越界、闯红灯、最小安全距离
轨迹与效率
ADE/FDE、通行效率、路线完成率
综合驾驶能力
判断系统能否安全、有效完成任务
但难回答：两个都合格的版本，行为到底哪里不同？
3
本研究的理论与工程价值
理论价值
把评价对象由“单模型性能”扩展到“版本间行为分布变化”
研究人工语义与学习式行为表示之间的信息关系
工程价值
支持软件版本回归、体验变化检测和问题场景定位
在实车主观评价前实现自动筛查
核心目标：把“体验差异”变成可测量、可回放的证据。
选题意义：在安全和效率评价之外，再增加一层“端到端软件版本行为一致性与漂移监控”。
1 选题背景及意义
为什么端到端软件版本需要独立的“行为变化评价”

## Slide 3
1
端到端规划
UniAD、VAD等
已有贡献
重点：提升整体规划能力
不足
两个都能完成任务的模型，纵向、横向、交互行为差异难以系统说明
2
闭环评价
nuPlan、Bench2Drive
NAVSIM
已有贡献
重点：安全、效率与任务完成
不足
重点仍是一个模型能否开好，而非两个版本之间是否发生系统性行为漂移
3
人工行为特征
速度、加速度、jerk、THW等
已有贡献
优势：物理含义明确，便于解释
不足
固定统计摘要可能丢失动作时序、响应延迟和复杂交互过程
4
学习式行为表示
时序编码、高维行为向量
已有贡献
优势：可能保留更丰富时序与交互信息
不足
整体向量可用于比较，但单独维度难以解释，且可能重复人工语义
本研究要补上的空白
如何判断版本间是否发生行为漂移、如何隔离场景因素、如何把统计显著转成物理可解释的工程结论。
研究空白不是“缺一个新距离函数”，而是缺一套面向软件版本的行为测量与统计评价方法。
2 国内外研究现状
已有方法分别解决规划、闭环评价和行为表征，但缺少统一的版本行为漂移范式

## Slide 4
1
数据输入
2
行为表示
3
行为漂移统计
4
双模式评价
5
结果解释与报告
轨迹与场景上下文
真实轨迹
闭环仿真
外部验证
轨迹窗口 X
自车状态
周车相对运动
车道/场景信息
融合语义与时序信息
已知语义分支
速度 / 加速度 / jerk
THW / 横向指标
学习式分支
时序结构
响应 / 交互模式
融合行为表示 z
任务条件下的分布比较
BDD
Behavior Distribution Drift
定义行为漂移评价问题
MMD / MMD²
主要分布统计量
显著性检验
零假设 / 背景波动
归因分析与版本监控
同场景配对归因
相同初始场景
配对标签随机化检验
回答：策略改变是否导致行为改变
异场景版本监控
日志互斥
场景控制 / 场景平衡
基准软件内部A/A背景标定
回答：新版是否超出正常波动
从统计结果到工程结论
总体漂移程度
分场景BDD
物理语义变化
代表性案例回放
版本行为报告卡
支持研发、测试与版本决策
总体目标：建立端到端规划策略行为变化的可检测、可归因、可解释、可复现评价方法体系。
3 端到端驾驶策略行为漂移评估总体框架
从数据到报告：行为变化的可检测、可归因、可解释、可复现评价
Notes: MMD的中文名称是最大均值差异，是一种用于比较两个概率分布的统计方法。
在我的研究中，首先将不同软件版本产生的驾驶轨迹转换为固定维度的行为向量，再利用MMD²衡量两个版本在行为表示空间中的整体分布差异。
与简单比较平均速度或平均加速度不同，MMD能够反映更复杂的高维分布变化。
但MMD²本身不能直接判断行为变化是否显著，因此我进一步通过同场景配对随机化检验或异场景A/A背景标定，确定实际观测差异是否超过正常背景波动。
最后通过车头时距、加速度、横摆角速度等物理指标解释变化的具体方向。

## Slide 5
1
统一轨迹窗口
每个时刻 Xt可以包含
自车：位置、速度、加速度、航向等
周车：相对位置、相对速度、身份关系
道路：车道结构、目标车道、局部拓扑
场景：跟车、变道、启停等上下文
核心不是“单条轨迹线”，而是连续时间内的车辆—环境上下文。
2
需要统一的数据接口
必须解决的问题
不同采样频率与时间对齐
统一坐标系和单位
周车进入 / 离开与身份切换
前车切换、间歇跟车与缺失轨迹
有效窗口、异常数据和无效样本规则
训练 / 验证 / 测试按原始场景划分，避免相邻窗口泄漏
3
三个数据来源的角色
公开真实轨迹
Waymo：学习真实驾驶行为的时序与交互结构
闭环仿真轨迹
nuPlan等：在同一初始场景下做策略受控比较
外部验证数据
检查表示与BDD是否只对单一数据集有效
这一模块的目标：把真实轨迹、闭环仿真和外部数据统一到同一个“轨迹级行为测量接口”。
4 模块一：数据输入与统一轨迹建模
先解决“不同数据源能否进入同一行为分析接口”

## Slide 6
轨迹上下文 X
已知语义分支：回答“行为向什么方向变化”
纵向：速度、加速度、jerk
跟车：THW、距离、相对速度
横向：横向加速度、横摆角速度、变道持续时间
优势：物理意义明确、工程人员直接可读
不足：多数是时间窗统计摘要，可能丢失过程信息
学习式分支：探索人工摘要之外的时序与交互信息
动作什么时候开始、持续多久、何时结束
前车变化后自车响应是提前还是滞后
变道过程是否连续、横纵向是否耦合
自车与邻车之间的动态交互模式
是否真正提供新增信息，必须通过受控实验和消融验证
融合行为表示 z = [已知语义 ; 学习式表示]
评价标准不是“64维比13维大”，而是：学习式表示是否保留已知语义，并补充人工摘要之外的有效信息。
5.1 模块二：行为表示
不是“人工特征 vs 高维向量二选一”，而是利用两者互补优势

## Slide 7
5.2 模块二：行为表示
融合人工可解释语义与候选时序交互残差信息
轨迹上下文输入 X = {xₜ}，t = 1, …, T
自车运动 + 周车相对运动 + 车道 / 地图信息 + 交通场景上下文
x₁ x₂ x₃ … xＴ
输入内容示例
自车 / 周车：位置、速度、加速度、航向角
车道 / 路网：车道线、路口、限速
场景上下文：道路类型、交通密度、天气、时间
轨迹直接计算
时序编码器 GRU / LSTM
时序隐表示 h ∈ ℝᵈ（示例 d = 64）
h
人工语义计算（基于轨迹物理量）
纵向速度 / 加速度
RMS 加速度 / RMS jerk
车头时距 THW
横向运动 / 横摆角速度
车道保持 / 变道行为等
s = g(X) = z_known（13维）
辅助语义预测 Head
从 h 预测人工语义（13维）
辅助回归监督
候选残差表示分支
语义投影 MLP：h_sem = φ(s) ∈ ℝᵈ
将人工语义真值映射到 h 的维度
残差化：z_residual = h − h_sem
候选残差（64维）：拟减少已知语义冗余
人工语义真值 s：输入语义投影网络
融合行为表示 z = [z_known; z_residual]
77维 = 13维已知语义 + 64维候选残差（示例配置）
融合采用真值 s，不采用预测值 ŝ。
相减不保证独立增量，需通过受控
实验、消融与去相关约束评估验证。

## Slide 8
行为分布漂移 BDD
在给定驾驶任务、行为表示和评价方式条件下，判断目标软件 P_T 相对于基准软件 P_R 的行为分布是否发生变化。
① 用什么统计量？
主要使用MMD / MMD²进行高维两样本比较
相比只看均值和方差，可捕获更复杂的分布变化
还可结合能量距离等补充统计量做稳健性分析
② 为什么不能设统一阈值？
表示尺度和距离结构不同
核带宽会改变MMD数值
样本数量会影响有限样本波动
高速/城区等场景组成也会改变行为分布
③ 怎样解释显著结果？
显著：说明行为分布变化超过相应零假设背景
不代表Target更安全、更好或更差
方向必须由THW、jerk、横摆角速度等物理指标解释
正确判断不是“MMD大于某个固定值”，而是“当前差异是否明显超过相同条件下的正常背景波动”。
6 模块三：行为漂移统计
BDD定义评价问题，MMD/MMD²用于量化两组行为分布差异

## Slide 9
1
同场景配对归因
核心问题：控制场景之后，策略改变是否导致行为改变？
基准软件
目标软件
同一场景 / 同一初始状态
配对随机化检验
以同场景结果对作为统计基本单元
在零假设下，随机交换每个pair中的“基准/目标”标签
重复计算MMD²形成“没有系统策略效应”时的零假设分布
整个过程保留场景配对关系，避免重新混入场景差异
2
异场景版本监控
核心问题：真实发布条件下，新版本是否超出旧版本的正常波动？
场景控制/平衡
背景计算A/A
A/B比较
真实版本监控流程
先降低高速/城区/拥堵等场景比例差异造成的伪漂移
基准版本内部A/A比较建立正常背景波动
再判断目标软件策略是否稳定超过背景；该结果是漂移告警，不等同于严格因果结论
两种模式不能混用：左边强调“策略归因”，右边强调“版本监控”。
7 模块四：双模式评价
同场景配对解决策略归因；异场景监控解决真实发布数据的版本漂移告警

## Slide 10
1
总体BDD
是否发生漂移？
统计内容
总体MMD²
2
分场景BDD
哪些场景最明显？
场景切片
跟车
变道
启停
高动态 / 密集交互
3
物理语义
行为向什么方向变化？
方向指标
ΔTHW
ΔRMS jerk
Δ横向加速度
Δ横摆角速度
4
代表性案例
具体场景中如何变化？
工程证据
同场景轨迹对比
主要差异说明
案例回放 / 可视化
5
版本报告
是否符合版本设计预期？
报告结论
哪里变了
为什么变
是否需进一步排查
是否符合设计预期
示例结论
目标软件总体行为发生漂移；主要集中在变道场景；变道持续时间增加、横摆角速度下降，表现为横向动作更平缓；典型case回放与统计结果一致。
最终输出不是“embedding差了多少”，而是“是否变了—哪里变—怎么变—证据是什么”。
8 模块五：结果解释与行为漂移报告
把统计结果翻译成研发、测试和版本决策能够使用的结论

## Slide 11
1
真实轨迹数据
Waymo Open Motion Dataset
20s、10Hz，多参与者交互轨迹
用于学习与验证轨迹级行为表示
外部真实轨迹
选择其他公开轨迹/端到端数据
检验跨数据源稳定性
2
闭环受控实验平台
nuPlan等闭环平台
同一初始场景运行不同规划策略
纵向：期望速度、THW、加减速度限制
横向：航向平滑、横摆角速度、变道时间尺度
交互：完整周车 / 置零 / 乱序 / 仅自车
3
五类实验形成完整证据链
E1 如何表示
E2 纵向受控变化
E3 横向受控变化
E4 周车交互增量
E5 软件版本监控
统一评价：检测能力、误报率、版本检出率、可解释性、能力边界
实验设计原则
先用物理指标确认规划器确实产生目标行为变化，再判断行为表示和BDD能否稳定检测
9 数据平台与实验设计
用真实轨迹学习行为，用闭环受控实验验证测量能力，再进入真实版本监控

## Slide 12
1
拟创新点
① 软件版本行为漂移问题定义
从“一个模型好不好”扩展到“两个可用版本的行为是否发生系统性变化”。
② 同场景配对 + 异场景监控双协议
针对策略归因和真实版本监控两个不同统计目标，分别构建评价方案。
③ 人工语义与学习式信息融合表示
保留物理可解释语义，并验证人工摘要之外是否存在有效时序/交互增量。
④ 统计检测与语义解释分离
BDD判断是否变化；物理指标、场景切片和案例解释变化方向与工程意义。
2
预期成果
理论与方法
轨迹级行为漂移形式化定义
行为表示能力边界与双模式统计协议
工程工具
轨迹处理、行为模型建立、BDD评价
A/A背景标定、分场景分析、案例筛选
最终产品
端到端驾驶策略行为漂移报告
支持研发、测试和软件版本决策
博士论文最终要交付的不是一个64维模型，而是一套“数据—表示—统计—解释—报告”的完整行为评价方法。
10 创新点与预期成果
创新集中在“行为漂移评价方法体系”，最终形成可复现的工程工具链

## Slide 13
11.1 已完成的部分研究成果：第一代学习式行为表示模型训练与验证
基于Waymo真实驾驶轨迹训练、测试并冻结初版模型
1
数据与第一代模型
164,871
轨迹窗口
24,426
独立场景
场景级互斥划分：训练 131,998 / 验证 16,481 / 测试 16,392
Waymo Motion Dataset真实驾驶轨迹
自车 + 基于车道语义分配的5个关键邻车
80帧 × 83维运动/交互时序输入（约8秒）
8维自车状态 + 5个语义邻车槽位 × 每车15维特征
1层 GRU · 隐藏维度128
投影64维行为表示
2
第一代模型能力画像
64D相对人工特征的语义保持能力
Δρ = 64D相关性 − 人工特征相关性
比较：表示空间距离与真实物理行为差异的相关程度
人工特征更强 ←
→ 64D更强
优于基线
纵向舒适性
−0.0216
0/4
跟驰交互
+0.0268
7/8
横向运动动态
+0.0429
8/8
横向间隙交互
−0.0438
0/8
行为代理
+0.0185
1/2
−0.05
0
+0.05
ρ衡量“表示空间中的远近”是否与真实物理行为差异同步变化；
Δρ>0表示64D这种对应关系更强，Δρ<0表示人工特征更强。
3
冻结与后续应用
Waymo训练
独立Waymo测试验证
64维模型权重冻结
作为固定行为表示基线
只读使用
nuPlan仅用于外部验证
后续闭环BDD实验
第一代表征已形成
可冻结研究基线
≠ 博士论文最终表示
第一代64D已形成非随机、可复用的行为表示，跟驰与横向运动动态较强，纵向舒适性和横向间隙仍存在不足。
✅
✅
✅
✅
Notes: 8秒，可以覆盖一段具有完整时序特征的驾驶行为

## Slide 14
11.1 已完成的部分研究成果： 数据 - Waymo真实驾驶轨迹场景示例
真实样例：离线Scenario轨迹真值与第一代模型的使用范围
Waymo Motion Scenario · 离线轨迹真值
10 Hz · 原始约9秒；80帧窗口 / 名义约8秒
75 m内该时刻轨迹真值有效参与者：36
车辆34 · 行人2 · 骑行者0
冻结邻车槽位：整窗4/5 · 显示帧4/5
左前为空槽，不人工补选
Scenario轨迹真值 ≠ 在线感知视野
Map用于Lane-aware邻车分配，未独立进入83维输入
行为表示用于离线版本评价，不等同于在线决策输入
交通参与者
地图与轨迹
目标车 / Waymo SDC
其他车辆
行人
骑行者（本例为0）
冻结语义邻车
历史轨迹（约3秒）
道路 / 可行驶区边界
车道中心线
人行横道
→
箭头：车身朝向
黑框内配色区分语义槽位；标注引线仅指向对象
历史线：显示帧前约3秒的真实轨迹，非规划预测
深灰边界不代表建筑物轮廓；车辆箭头不表示速度
当前五邻车仅选车辆，行人/骑行者用于还原交通环境

## Slide 15
11.1 已完成的部分研究成果： 数据 - Waymo轨迹子集规模与Scenario级划分
整体规模：本文实际使用的官方training子集及研究划分
本文下载并使用的Waymo官方training子集：51个TFRecord / 24,872个原始Scenario
第一代正式保留：24,426个Scenario / 164,871个轨迹窗口
Train / Val / Test按Scenario互斥划分

## Slide 16
11.1 已完成的部分研究成果： 数据 - Waymo数据速度与五邻车覆盖
数据覆盖：训练窗口速度分布与正式数据的五类语义邻车
9.3
窗口平均速度分布
五个语义邻车槽位覆盖
训练集：131,998个80帧窗口
全部正式数据：Train + Val + Test
低速 [0, 5) m/s 52,098窗口（39.47%）
中速 [5, 15) m/s 66,676窗口（50.51%）
高速 ≥15 m/s 13,224窗口（10.02%）
窗口覆盖率 / 帧有效率
前车 26.71% / 26.41%
左前 14.13% / 13.97% 左后 15.14% / 15.01%
右前 15.80% / 15.63% 右后 15.90% / 15.77%
按80帧窗口的自车平均速度分箱
三类互斥，覆盖全部训练窗口（合计100%）
窗口覆盖率：80帧窗口内至少1帧存在该邻车
帧有效率：该槽位有效帧数 / 全部窗口帧数

## Slide 17
11.1 已完成的部分研究成果：实验A：64维行为表示对物理行为语义的保持能力
物理行为越不同，表示是否也越不相似？
研究测试：16,392窗 / 2,429场景
模型已冻结，测试集不参与训练
抽取50,000个跨场景有序轨迹对
2种表示共用同一组
学习式64维、人工33维
分别计算同一轨迹对的欧氏距离 d
逐项计算30个指标的绝对差 |Δf|
指标读取训练统计量标准化后的值
ρ = Spearman（表示距离，单指标绝对差）
类别Δρ：先平均各指标ρ，再选较强人工基线
逐项Win：64维ρ超过该指标最佳人工基线
30项中16项点估计优于最佳人工基线，优势集中于跟驰和横向运动动态

## Slide 18
11.2 已完成的部分研究成果：基于nuplan仿真环境，纯纵向闭环策略差异可被BDD检出
冻结64维模型从Waymo训练域直接用于nuPlan同场景闭环验证
Waymo训练的冻结64维模型
nuPlan同场景A/B闭环验证
物理行为变化确认
配对BDD检验
实验规模
183对
同场景配对
366条
闭环仿真轨迹
仅改变规划软件纵向参数，横向参数保持一致
nuPlan输出的数据未参与该64维模型的训练或调参
物理行为变化确认：先证明车辆真的发生了目标纵向变化
所有Δ均定义为 软件策略B − 软件策略A
平均速度差（swB − swA）
+0.9147 m/s
swB版本平均速度更高
变化已确认
RMS加速度差（swB − swA）
+0.1816 m/s²
反映整体加减速动作强度增加
变化已确认
配对BDD：检测行为分布漂移
整体检验
差异统计量 MMD²
0.00500 大于
配对随机化检验
在同场景配对内随机交换swA/swB标签
构造无系统版本效应时的背景分布
p < 1×10⁻⁴
行为分布漂移已检出
同场景配对实验中，修改规划策略让目标软件在平均速度和加减速强度上均产生稳定变化，模型进一步检出了版本间行为分布漂移。
✅

## Slide 19
11.3 已完成的部分研究成果：实验证据支持双模式评价协议
同场景用于策略归因；异场景需先控制场景差异，再进行版本级漂移监控
1
同场景：为什么必须保留配对关系？
45对同场景开发实验：数据、64维表示和MMD²完全相同，仅改变随机化检验方式
MMD² = 0.01418
忽略场景配对
整体混合后随机打乱版本标签
p = 0.7409
背景噪声大无法检出
保留同场景配对
每对内部随机交换版本标签
p = 0.00176
背景噪声小成功检出
同场景配对是实验设计的一部分，不能在统计检验时打散。
独立锁定验证
又找了310对全新日志 / 场景，与开发集无重叠
MMD² = 0.00447 p ≈ 1×10⁻⁵
同场景配对结论在独立数据上仍成立
2
异场景：任务条件化的版本级BDD监控
两个版本来自不同日志 / 不同场景
按任务 / 场景类型切片，在可比场景中分别比较行为分布
跟车
BDD
变道
BDD
停车 / 起步等
BDD
任务切片示意，不代表只有以上三类
按预先固定的任务比例 / 权重汇总
版本级任务条件化BDD与A/A背景比较 → 是否检出漂移
版本差异检出率 65.0%
无版本差异时误报率 5.5%
仍有35.0%的真实A/B版本差异未被检出
第一代64维表示仍不足以支持高可靠版本告警
同场景通过配对控制场景差异，用于确认同场景模型可用性；异场景通过任务 / 场景切片控制异质性，并结合A/A背景标定进行版本级漂移监控。

## Slide 20
11.2 已完成的部分研究成果：同场景纵向策略产生真实行为变化
Waymo训练的冻结64维表示用于nuPlan闭环结果评价
183对场景配对
366条闭环仿真轨迹 · 156个日志
Δ = Target − Reference
平均速度差
+0.9147 m/s
95% CI [0.7578, 1.0784]
RMS加速度差
+0.1816 m/s²
95% CI [0.1456, 0.2175]
先确认规划器确实改变了纵向行为，再检验行为分布差异

## Slide 21
11.2 已完成的部分研究成果：背景波动-观测差异超过同场景随机化背景
BDD检验使用MMD²量化当前行为表示的分布差异
183对场景配对；每对内部随机交换标签100,000次。实际MMD² = 0.00500090，实际差异约为背景95%分位的2.38倍
183对同场景样本，10万次配对标签随机化检验
10万次随机化
0次达到实际差异

## Slide 22
11.2 已完成的部分研究成果：BDD对纵向不同参数干预强度呈现响应
逐步增加规划软件纵向参数名义干预强度，观察真实行为变化与行为分布差异的同步响应
平均速度变化
Chart: 规划器纵向参数名义干预强度
| 25% | 50% | 75% | 100%
平均速度变化 | 0.2546 | 0.4464 | 0.6372 | 0.9147
RMS加速度变化
Chart: 规划器纵向参数名义干预强度
| 25% | 50% | 75% | 100%
RMS加速度变化 | 0.0361 | 0.077 | 0.1279 | 0.1816
整体行为分布差异（MMD²）
Chart: 规划器纵向参数名义干预强度
| 25% | 50% | 75% | 100%
整体行为分布差异（MMD²） | 0.0011561 | 0.0015997 | 0.0033223 | 0.0050009
25%：本实验已测试档位中最小可检出干预
观测MMD² / 背景95%分位 = 1.29
背景95%分位：无系统版本效应时背景MMD²分布的95%分位点
参数干预增强 → 物理行为变化增强 → MMD²总体响应
随纵向参数干预增强，真实物理行为差异与MMD²总体同步增大。最小测试档25%已超过背景波动并被检出，说明BDD具备检测较弱版本变化的基础。

## Slide 23
11.3 已完成的部分研究成果：场景配对改变检验背景
同一45对数据、同一64维表示、同一核与观测MMD²
相同数据、相同观测差异，仅改变随机化方式，结果从未检出变为检出；同场景评价应保留场景配对结构。
忽略场景配对：整体随机打乱版本标签
保留场景配对：每对内部随机交换版本标签

## Slide 24
11.3 已完成的部分研究成果：任务条件化BDD：A/A背景标定与版本决策阈值
200次联合标定
增强策略同版本100次
保守策略同版本100次
经验95%分位（higher）
200个分数升序，第191项
τ = 0.018710
完整值 0.018709870851144592
冻结同一门槛后：
另200次A/A测误报5.5%
另200次A/B测检出65.0%
不同随机划分，重用同一800场景 / 489日志公共池；每次两组日志与场景互斥。

## Slide 25
11.3 已完成的部分研究成果：任务条件化BDD：五类任务切片的实际统计结果
冻结权重 w = [0.2275, 0.08875, 0.2275, 0.2275, 0.22875]（依图中任务顺序）
真实例：A/B编号1，五切片 MMD² = [0.019387, 0.050961, 0.055664, 0.025512, 0.012743]
D = Σ wₜ MMD²ₜ = 0.030316 > 0.018710，触发一次版本级告警

## Slide 26
11.3 已完成的部分研究成果：异场景任务条件化版本监控
五类任务内比较，汇总版本级分数；联合A/A定阈值，再评估误报与检出
五类任务：跟驰交互、换道、启停控制、高动态运动、密集交通或弱势参与者交互
切片内 MMD²
冻结权重加权和
版本级分数 D
D > τ：版本漂移告警
联合A/A标定200次：95%分位（higher）冻结 τ = 0.018710；下图为另200次A/A及200次A/B评估
A/A误报5.5%（11/200）；A/B检出65.0%（130/200），未检出35.0%（70/200）
比例以整次版本模拟为单位；三批共享公共数据池与冻结联合标定协议，不代表未知版本部署性能。

## Slide 27
汇报结束
工程博士研究生开题答辩
汇报人：刘庆 指导教师：王越 浙江大学工程师学院 · 2026年10月
汇报结构：背景与现状 → 总体框架 → 五个模块展开 → 数据与实验 → 创新点与预期成果